## Slide 1
RS2600
多组分气体分析仪
多组分：多组分气体同时监测
灵敏度高：定量范围ppm~100%，灵敏度为同类产品100倍
适用广：500+种气体可测，可检测除惰性气体外的所有气体
秒级响应：单次检测时间< 2s
维护简单：可耐受高压，直接检测无耗材
典型谱图
Chart: 
Chart: 
C3H8
C3H6
C3H6
C2H4
O2
Chart: 
N2
C2H6
CH4
CH4
C2H6
C3H8
C3H8
H2O
多组分混合气中ppm级气体检测
典型气体光谱图
H2
SiF4
D2
CO
CO2
PF5
CH4
C2H2
技术优势
组分 | 浓度 (ppm)
CH4 | 50
C2H6 | 30
C3H8 | 40
C2H4 | 15
C3H6 | 20
北京鉴知技术有限公司
JINSP COMPANY LIMITED
北京鉴知技术有限公司是一家以光谱检测技术为核心的专业公司，技术源自清华大学，历经18年技术积累，专利累计申请数超过200件，参与了2项拉曼国家标准、1项国际标准的制定，曾获得中国专利优秀奖、日内瓦国际发明奖、朱良漪分析仪器“创新成果奖”等权威奖项。
鉴知®RS2600气体分析仪基于激光拉曼光谱原理，可检测除惰性气体外的所有气体，可实现多组分气体同时在线分析。
石油化工：CH4、C2H6、C3H8、C2H4等烃类气体
氟化工：F2、BF3、PF5、HCl、HF等腐蚀性气体
冶金行业：N2、H2、 O2、 CO2、 CO等气体
生物制药：H2S、NH3、CH4、CO2等发酵尾气
科学研究：H2、D2、T2、HD、HT、DT等同位素气体

## Slide 2
进气口
出气口
RS2600多组分气体分析仪
北京鉴知技术有限公司
JINSP COMPANY LIMITED
公司地址：北京市海淀区清华同方科技广场D座
联系电话：010-50837191
邮 箱： jinsp@jinsp-tech.com
网 址：www.jinsp-tech.com
基本参数 | 
样气压力 | 1 kPa~1 MPa
样气温度 | -50 ℃ ~ +40 ℃
样气流量 | 0.5 ~ 15 L/min
安装条件 | 
气路接口 | 标准卡套接头，3 mm，6 mm，1/8”，1/4”可选
电源 | 100~240 VAC，50~60 Hz
环境温度 | 0 ℃~35 ℃
环境湿度 | 0 ~ 90%RH
尺寸 | 445 mm（宽）× 350 mm（高）× 600 mm（深）
重量 | 40 kg
数据传输 | 
数据输出 | USB2.0、RS232/RS485 DB9、RJ45
数据输入 | 温压传感器12V供电、RS485
技术参数
应用领域
天然气
钢铁冶金
煤化工
氟化工
电子特气
军工
生物发酵
有机材料合成
JZ-CN-V1.2-202509